| 南臺科技大學106學年度第1學期課程資訊 |
| --- |
| 課程代碼 | 15D04201 |
| 課程中文名稱 | 車輛實習(一) |
| 課程英文名稱 | Automotive Practice(I) |
| 學分數 | 1.0 |
| 必選修 | 必修 |
| 開課班級 | 四技車輛二甲 |
| 任課教師 | 劉全 |
| 上課教室(時間) | 週一第1節(V108) 週一第2節(V108) 週一第3節(V108) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 3 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 | 無 |
| 輔導考照2 | 無 |
| 課程概述 | 本課程即以燃油噴射控制系統之控制電路為主要學習內容。學生先自行設計安全電路、觸發電路，以建立學習電源控制電路之基礎能力。之後，以4G18、4G-93兩種類型的引擎控制系統整合電路，建立學生對引擎控制系統之基本實務技能，為次學期之故障診斷奠下基礎能力。 |
| 先修科目或預備能力 | 車輛工程概論 |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.建立車輛之電源控制電路之知能及設計能力 , -- , 1 工程知識 2.熟知引擎控制系統之工作原理 , -- , 2 設計實驗 3.具備燃料控制系統之電路配線能力 , -- , 3 實務技術 4.建立學習汽油引擎修護技能的基礎 , -- , 11 書面表達溝通 |
| 中文課程大綱 | 1.繼電器類型與應用 2.安全電路之設計及配線實習。 3.觸發電路之設計及配線實習。 4.引擎之電源控制電路實習。 5.引擎控制系統工作原理。 6.4G-18引擎控制系統電路實習。 7.4G-93引擎控制系統電路學習。 |
| 英/日文課程大綱 | 1. Application and type of relay 2.Safety circuit design and practice 3.Trigger circuit design and practice 4.The practical training of engine electric power control circuitry 5.The operation principle of fuel injection control system 6.The practical training for 4G-18 fuel injection control system circuitry 7.The practical training for 4G-93 fuel injection control system circuitry |
| 課程進度表 | 週次 課程內容/(時數) 1 課程介紹/(1) 評分方式說明 實習分組 清潔輪值說明 工安講習與評量(筆試)/(1) 整理工廠 /(1) 2 廢氣控制系統工作原理/(1) 油箱油氣清除裝置配管實習/(1) EGR配管實習/(1) 3 廢氣控制系統術考實作練習/(1) 術考：廢氣控制系統配管/(2) 4 廢氣控制系統檢修實務/(2) 筆試：廢氣控制系統工作原理/(1) 5 進氣温度/壓力感知器/(3) 曲軸位置感知器 凸輪軸位置感知器 水溫感知器 冷却系統 爆震感知器 其它進氣流量感測方式 故障碼叫喚與清除 數據列示 6 繼電器作動說明/(1) 觸發電路題目說明(含自保電路) /(1) 電路設計與配線練習 /(1) 7 電路設計限制條件/(0.5) 觸發電路提示說明/(0.5) 電路設計與配線練習 /(1.5) 安全電路題目說明/(0.5) 8 安全電路提示說明/(0.5) 電路設計與配線練習/(2.5) 9 期中考 - 10 電路記憶邏輯分析/(0.5) 決定術科測驗順序 觸發電路和安全電路術考實作練習/(2.5) 11 第1梯術科測驗與筆試/(3) 12 第2梯術科測驗與筆試 /(3) 13 介紹引擎控制系統ECU及主繼電器/(1) 體驗主繼電器作動狀態 主繼電器作動邏輯說明 引擎控制系統電源電路配線練習 /(1) 燃油泵控制線路說明及配線引導 /(1) 14 燃油管路與組件說明/(0.5) ST訊號驅動燃油泵實作/(0.5) 油壓調整器作動檢查與殘壓檢查(含靜態與動態) 電源電路與燃油泵電路術考實作練習/(2) 15 術考：電源電路與燃油泵電路/(2) 引擎系統控制電路解析及配線引導/(1) 16 引擎系統控制電路配線練習/(2) 筆試：引擎系統控制電路 引擎系統控制電路術科測驗/(1) 13 引擎系統控制電路術科測驗/(3) 14 原廠修護手冊導讀/(1) 引擎系統控制電路繪製練習/(2) 15 工具介紹、扭力扳手使用練習/(1) 線束拆裝示範與練習/(1) 管路殘壓洩除法與噴油嘴拆裝練習/(1) 16 噴油嘴拆裝練習/(1) 噴油嘴拆裝術科測驗/(2) 17 MUT-2使用說明/(1) 噴油嘴電阻測量/(1) 噴油嘴控制電壓波形之擷取與分析 作動測試(動力平衡測試、燃油泵、冷却風扇)/(1) 18 期末考 |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 建立車輛之電源控制電路之知能及設計能力 , 實作演練 , 實作 熟知引擎控制系統之工作原理 , 實作演練 , 實作 具備燃料控制系統之電路配線能力 , 實作演練 , 實作 建立學習汽油引擎修護技能的基礎 , 實作演練 , 實作 |
| 指定用書 | 書名：講義 作者：劉全 書局： 年份： ISBN： 版本： |
| 參考書籍 | 4G-18、4G-93修護手冊中華汽車公司 汽車感測器原理應用與檢測,林明俊,松祿汽車電腦控制引擎波形分析與檢測技術,繆鎮成,松祿中華汽車LANCER修護手冊 |
| 教學軟體 | - |
| 課程規範 | 1. 第1週須分組及安全講習，請同學務必出席。 2. 本課程對缺課與遲到之扣分相當嚴格，請同學須留意。 3. 本課程實施能力本位教學方式，所有術科測驗均須通過，方有資格取得學分。 |