| 南臺科技大學106學年度第1學期課程資訊 |
| --- |
| 課程代碼 | 15N08B02 |
| 課程中文名稱 | 汽車綜合檢修實習(一) |
| 課程英文名稱 | Automobile Repair Practice I |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 必修 |
| 開課班級 | 夜四技車輛二乙 |
| 任課教師 | 劉全 |
| 上課教室(時間) | 週四第12節(V108) 週四第13節(V108) 週四第14節(V108) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |
| 課程概述 | 以燃油噴射控制系統為主要學習內容，包括各組件的拆裝、檢查和調整等，並含專業診斷器實地應用於系統診斷。 |
| 先修科目或預備能力 |  |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.熟練專業診斷器和示波器之操作 , Able to operate the automotive diagnosis and oscilloscope , 1 工程知識 2.具有組件波型診斷的能力 , Proficient at analysis of voltage waveform of the control parts , 3 實務技術 3.暸解引擎電路 , Familiar with circuitry of the engine , 3 實務技術 4.會閱讀原廠手冊 , Able to read hand books in English , 1 工程知識 |
| 中文課程大綱 | 1.引擎起動系統實習 2.引擎怠速調整 3.繼電器類型與應用 4. 安全電路之設計及配線實習 5. 觸發電路之設計及配線實習 6. 4G-18引擎控制系統電路實習 |
| 英/日文課程大綱 |  |
| 課程進度表 | 週次 課程內容/(時數) 1 課程介紹/(1) 評分方式說明 實習分組 清潔輪值說明 工安講習與評量(筆試)/(1) 整理工廠 /(1) 2 廢氣控制系統工作原理/(1) 油箱油氣清除裝置配管實習/(1) EGR配管實習/(1) 3 廢氣控制系統術考實作練習/(1) 術考：廢氣控制系統配管/(2) 4 廢氣控制系統檢修實務/(2) 筆試：廢氣控制系統工作原理/(1) 5 進氣温度/壓力感知器/(3) 曲軸位置感知器 凸輪軸位置感知器 水溫感知器 冷却系統 爆震感知器 其它進氣流量感測方式 故障碼叫喚與清除 數據列示 6 繼電器作動說明/(1) 觸發電路題目說明(含自保電路) /(1) 電路設計與配線練習 /(1) 7 電路設計限制條件/(0.5) 觸發電路提示說明/(0.5) 電路設計與配線練習 /(1.5) 安全電路題目說明/(0.5) 8 安全電路提示說明/(0.5) 電路設計與配線練習/(2.5) 9 期中考 - 10 電路記憶邏輯分析/(0.5) 決定術科測驗順序 觸發電路和安全電路術考實作練習/(2.5) 11 第1梯術科測驗與筆試/(3) 12 第2梯術科測驗與筆試 /(3) 13 介紹引擎控制系統ECU及主繼電器/(1) 體驗主繼電器作動狀態 主繼電器作動邏輯說明 引擎控制系統電源電路配線練習 /(1) 燃油泵控制線路說明及配線引導 /(1) 14 燃油管路與組件說明/(0.5) ST訊號驅動燃油泵實作/(0.5) 油壓調整器作動檢查與殘壓檢查(含靜態與動態) 電源電路與燃油泵電路術考實作練習/(2) 15 術考：電源電路與燃油泵電路/(2) 引擎系統控制電路解析及配線引導/(1) 16 引擎系統控制電路配線練習/(2) 筆試：引擎系統控制電路 引擎系統控制電路術科測驗/(1) 13 引擎系統控制電路術科測驗/(3) 14 原廠修護手冊導讀/(1) 引擎系統控制電路繪製練習/(2) 15 工具介紹、扭力扳手使用練習/(1) 線束拆裝示範與練習/(1) 管路殘壓洩除法與噴油嘴拆裝練習/(1) 16 噴油嘴拆裝練習/(1) 噴油嘴拆裝術科測驗/(2) 17 MUT-2使用說明/(1) 噴油嘴電阻測量/(1) 噴油嘴控制電壓波形之擷取與分析 作動測試(動力平衡測試、燃油泵、冷却風扇)/(1) 18 期末考 |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 熟練專業診斷器和示波器之操作 , 實作演練 , 實作 具有組件波型診斷的能力 , 實作演練 , 實作 暸解引擎電路 , 實作演練 , 實作 會閱讀原廠手冊 , 實作演練 , 實作 |
| 指定用書 | 書名：講義 作者：劉全 書局： 年份： ISBN： 版本： |
| 參考書籍 | 4G-18、4G-93修護手冊中華汽車公司 汽車感測器原理應用與檢測,林明俊,松祿汽車電腦控制引擎波形分析與檢測技術,繆鎮成,松祿中華汽車LANCER修護手冊 |
| 教學軟體 | - |
| 課程規範 | 1. 第1週須分組及安全講習，請同學務必出席。 2. 本課程對缺課與遲到之扣分相當嚴格，請同學須留意。 3. 本課程實施能力本位教學方式，所有術科測驗均須通過，方有資格取得學分。 |