Matlab 應用於物理單擺實驗 之 後記                        作者：劉世浩

關於上次的問題，為何光敏電阻的測出來是脈衝訊號?
世浩後來實際量測與推測並找出了原因。

用電表量測光敏電阻的電壓，

當受到遮蔽時電壓會上升到一定值，

未遮蔽時電壓下降到一定值。

受到電腦內部電容與阻抗(即電子學中耦合電容和輸入阻抗)影響，

耦合電容與輸入阻抗形成RC微分電路，

當光敏電阻瞬間電壓變化將會是脈衝訊號(暫態)，

當光敏電阻電壓不變時將會是零(穩態)，

(即電子學耦合電容的作用：隔絕直流)

結語：光敏電阻訊號被微分。

詳細參考以下資料：

➢ 微分電路

http://translate.google.com.tw/translate?sl=zh-CN&tl=zh-TW&js=n&prev=_t&hl=zh-TW&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.hudong.com%2Fwiki%2F%25E5%25BE%25AE%25E5%2588%2586%25E7%2594%25B5%25E8%25B7%25AF&act=url

➢ RC電路的應用

http://translate.google.com.tw/translate?hl=zh-TW&sl=zh-CN&tl=zh-TW&u=http%3A%2F%2Fblog.21ic.com%2Fuser1%2F4347%2Farchives%2F2008%2F47576.html